Датчик напруги (±25 В)  	                DT001

Датчик напруги (±25 В) може під’єднуватися до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Датчик напруги (±25 В) є звичайним датчиком напруги, що здійснює вимірювання в діапазоні від -25 до 25 В.

Датчик напруги - диференційний датчик, здатний вимірювати як постійну, так і змінну напругу, та ідеально підходить для застосування у великому спектрі досліджень з фізики та хімії.

Датчик розміщений у пластиковому корпусі Fourier Systems і має дві надійні вилки штекерного типу для легкого підключення.

Датчик напруги має симетричні входи, що означає, що ви можете під'єднати до мережі будь-яку кількість датчиків напруги без потреби їх замикати.

Типові дослідження

- Електрорушійна сила та внутрішній опір

- Вольт-амперна характеристика дроту, електричної лампи та діоду

- Під'єднання батарей

- Опір дроту – закон Ома

- Послідовні та паралельні схеми

- Заряджання та розряджання конденсатора

- Конденсатор у змінному струмі

- Дослідження роботи трансформатора

- Теплоємність

Принцип роботи

Датчик напруги (±25 В) має бути з’єднаний паралельно зі схемою.

Виміряна напруга проходить через посилювальний блок і встановлюється у діапазоні 0-5 В, який є прийнятним для аналого-цифрового перетворювача реєстратора даних. Потім відповідний результат записується та зберігається у пам'яті реєстратора даних.

Датчик напруги оснащений буферним блоком, який захищає датчик від напруг до ±60 В.

Характеристики датчика

| Діапазон: | ± 25 В |
| --- | --- |
| Вхідна напруга: | змінна або постійна |
| Точність: | ±3 % від повного діапазону |
| Роздільність 12-біт: | 12,5 мВ |
| Максимальна частота замірів: | 20 000 замірів на секунду |
| Вхідний опір: | 250 kΩ |
| Максимальна вхідна напруга: | 60 В |

Технічні примітки

- Замкніть два дроти датчика напруги перед під’єднанням до реєстратора даних.

- Для отримання точних вимірювань під'єднайте негативний вхід (чорний) датчика до негативного входу джерела напруги (заземлення)

Калібрування

Датчик напруги не потребує калібрування.

Застосування датчика напруги з реєстраторами даних Fourier та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab (з вашого ПК або з Nova5000).

- Під’єднайте датчик напруги до виходу реєстратора даних (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Приклад застосування датчика напруги

Заряджання та розряджання конденсатора

Коли конденсатор та резистор під'єднані до джерела постійного струму у послідовному порядку, у конденсаторі поступово зростає напруга (перша частина наведеного нижче графіка).

Коли заряджений конденсатор під'єднується до резистора, він розряджається, а різниця електричних потенціалів на його виходах (терміналах) експонентно зменшується (друга частина наведеного нижче графіка).

Мал. 1: Заряджання та розряджання конденсатора

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступними адресами:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, ознайомтеся із переліком поширених питань за адресою: http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).