Світло (потрійний діапазон)  DT009-4

МАЛЮНОК

Датчик світла (потрійний діапазон) можна підключити до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Це високоточний датчик світла із швидким часом реакції призначений для вимірювання трьох діапазонів:

- 0 – 600 лк

- 0 – 6 клк

- 0 – 150 клк.

Датчик обладнано перемикачем для вибору бажаного діапазону.

Датчик світла (потрійний діапазон) є ідеальним датчиком для вимірювання світла як надворі, так і в приміщенні, і може використовуватися у дослідах з хімії, фізики та біології.

Типові застосування

- Дослідження відношення між інтенсивністю світла та відстанню

- Вивчення інтерференції/переломлення/поляризації світла

- Вивчення впливу світла на інтенсивність фотосинтезу

- Демонстрація мерехтіння флуоресцентних ламп та інших ламп

Принцип роботи

Датчик світла (потрійний діапазон) є високоточним фотоелектричним елементом. Всередині цього фотоелектричного елементу міститься невелика пластина, зроблена з елементів, що називаються точечні діоди. При застосуванні зворотної постійної напруги до фотоелектричного елементу, будь-який фотон, що зіштовхується з точечними діодами, спричиняє вивільнення електрону фотоелектричним елементом. В результаті при вищих рівнях світла, струм, що проходить через фотоелектричний елемент, також вищий. Струм з елементу потім проходить через резистор. Напруга вимірюється на цьому резисторі і налаштовується на діапазон 0-5 В, що є діапазоном, прийнятним для аналогово-цифрового перетворювача реєстратора даних. Належний результат потім записується і зберігається у пам'яті реєстратора даних.

Характеристики датчика

| Діапазон: | 0 – 600 лк 0 – 6000 лк 0 – 150 клк. |
| --- | --- |
| Точність: | ±4 % в усьому діапазоні |
| Роздільна здатність (12-біт): | Для: 0 – 600 лк: 0.15лк Для: 0 – 6000 лк: 1.5лк Для: 0 – 150 клк: 37 лк |
| Частота вимірювання за замовченням: | 10 замірів на секунду |
| Спектральна чутливість: | Видиме світло |

Калібрування

Датчик світла (потрійний діапазон) не потребує калібрування.

Використання датчику світла з реєстраторами даних Fourier та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab.

- Підключіть датчик світла до входу датчику реєстратора даних (починаючи з I/O-1). Датчик автоматично розпізнається програмним забезпеченням MultiLab.

- Натисніть Установка на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту вимірювання реєстратора даних та кількість замірів. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Встановлення поточних значень датчика світла на нуль:

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab (з вашого ПК або з Nova5000)

- Підключіть датчик світла до входу датчику реєстратора даних (починаючи з I/O-1). Датчик автоматично розпізнається програмним забезпеченням MultiLab.

- Натисніть кнопку Установка на головній панелі.

- Натисніть Властивості (малюнок) поряд з входом датчика світла.

- Клацніть вкладку Задання нульової точки.

- Поставте прапорець у чекбоксі Встановити поточний показник на нуль.

- Натисніть OK.

- Запрограмуйте частоту вимірювання реєстратора даних та кількість замірів. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів, щоб розпочати вимірювання.

Приклад використання датчику світла (потрійний діапазон)

Інтенсивність світла

У цьому досліді ми вивчаємо відношення між інтенсивністю світла та відстанню від джерела світла.

Інтенсивність світла, що змінюється шляхом розміщення джерела світла на різних відстанях від дослідної системи, вимірюється за допомогою датчика освітлення.

МАЛЮНОК

Малюнок 1: Залежність інтенсивності світла від відстані

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступною адресою:

Web- сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, перегляньте розділ частих запитань:

http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном один рік, що означає, що на період дванадцять місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).