Датчик температури (від -25 °C до 110 °C)     DT029

Датчик температури (-25 °C – 110 °C) може під’єднуватися до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Датчик температури є простим, надійним датчиком із нержавіючої сталі. Він під’єднується безпосередньо до реєстратора даних за допомогою стандартного кабелю mini-DIN. Датчик температури вкритий захисним ізоляційним матеріалом, що робить його більш надійним та міцним, аніж звичайний скляний термометр, на заміну якого він розроблений.

Завдяки широкому діапазону (-25 °C – 110 °C) датчик можна застосовувати у якості термометра для проведення досліджень з хімії, фізики, біології, науки про землю та оточуюче середовище і він найкраще підходить для здійснення вимірювань температури води та інших хімічних розчинів.

Типові дослідження

- Окремі теплові дослідження

- Вимірювання температур замерзання та кипіння

- Спостереження за ендотермічними та екзотермічними реакціями

- Дослідження об’єднаного газового закону

- Вивчення втрати тепла шляхом випарування поту на тілі людини

Принцип роботи

Датчик температури (-25 °C – 110 °C) під’єднується безпосередньо до реєстратора даних. Термочутливий елемент отримує вхідну напругу 5 В і повертає вихідну напругу, пропорційну до виміряної температури та у діапазоні 0-5 В, який є прийнятним для аналого-цифрового перетворювача реєстратора даних. Потім реєстратор даних запам’ятовує отримане значення.

Характеристики датчика

| Діапазон: | -25 °C – 110 °C -13 °F – 230 °F 263 К – 383,15 К |
| --- | --- |
| Діапазон для реєстраторів MultiPRO або TriLink | -25 °C – 110 °C -13 °F – 230 °F |
| Точність: | ±2 % від повного діапазону |
| Роздільність 12-біт: | 0,03 °C |
| Частота замірів за замовчуванням: | 10 замірів на секунду |
| Час відклику (для 90% змін у показаннях): | 20 секунд у рідині 40-60 секунд у повітрі |
| Сенсорний елемент: | Розміщений всередині наконечника датчика |
| Рекомендоване застосування датчика: | Застосовуйте тільки у слабких хімічних розчинах. Не розміщуйте кабель датчика у рідині. Не розміщуйте датчик біля відкритого полум’я або на нагрітій пластині. |

Калібрування

Датчик температури (-25 °C – 110 °C) не потребує калібрування.

Технічні примітки

Датчик температури розроблений виключно для учбових цілей і не може використовуватися для промислового, медичного або наукового застосування.

Застосування датчика температури з реєстратором даних Nova5000 та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab CE.

- Під’єднайте датчик температури до виходу реєстратора Nova5000 (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Вибір одиниць вимірювання

MultiLab відображує дані у °C. Щоб змінити °C на °F або К:

1. Натисніть кнопку Реєстратор на головній панелі інструментів MultiLab, а потім натисніть Параметри.

2. Оберіть бажану одиницю вимірювання у меню Одиниці температури і натисніть ОК.

Застосування датчика температури з реєстраторами даних MultiLogPRO або TriLink та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab.

- Під’єднайте датчик температури до виходу реєстратора даних (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Вибір одиниць вимірювання

MultiLab відображує дані у °C. Щоб змінити °C на °F:

1. Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів.

2. Натисніть Властивості  навпроти виходу датчика температури.

3. Поставте позначку навпроти бажаної одиниці температури і натисніть ОК.

Приклад застосування датчика температури

Ендотермічна реакція

Ендотермічний процес – це хімічна реакція, яка проходить із поглинанням тепла. При здійсненні ендотермічної реакції у колбі, тепло з оточуючого середовища заходить у колбу до встановлення температурного балансу.

Приклад вимірювання змін температури, що виникають під час ендотермічної реакції між розчином лимонної кислоти та харчовою содою:

Мал. 1: Графік ендотермічної реакції

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступними адресами:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, ознайомтеся із переліком поширених питань за адресою: http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).