Перемикач управління     DT110/111

МАЛЮНОК

Перемикач управління  можна підключити до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Перемикач управління підключається до того ж вхідного/вихідного каналу реєстратора даних як і датчик та відкриває або замикає електричний ланцюг, коли датчик досягає певних заздалегідь визначених показників.

• Чорні проводи та штепселі означають Нормально Закритий (НЗ) Перемикач управління.

• Червоні проводи та штепселі означають Нормально Відкритий (НВ) Перемикач управління.

Типові застосування

• обробка джерела тепла (як простого термостату)

• відкриття та закриття джерела світла згідно із інтенсивністю оточуючого освітлення

• позначення точки повороту в титруванні, шляхом відкриття лампи після проходження цієї точки

Характеристики датчика

| Максимальне навантаження на перемикач: | 240В та 3 A |
| --- | --- |
| Тип вводу реєстратора даних: | Цифровий |
| Рекомендоване використання датчику: | Застосовуйте, коли адаптер змінного струму живить реєстратор даних |

Технічні примітки

• Оскільки даний датчик споживає струм, строго рекомендується застосовувати його, коли адаптер змінного / постійного струму живить реєстратор даних.

• Під час використання датчику Перемикач управління, реєстратор даних має бути в режимі 8-входів.

• Датчик Перемикач управління повинен завжди використовуватися із Розподільним кабелем DT011 та додатковим датчиком.

• Датчик Перемикач управління повинен підключатися тільки до цифрових входів реєстратора даних.

Ними є перший або другий входи на MultiLogPRO або TriLink та всі входи на Nova5000.

Використання Датчику Перемикач управління з Nova5000 та програмним забезпеченням MultiLab

1. Запустіть програму MultiLab CE.

2. Підключіть Розподільний кабель до входу датчику Nova5000 (починаючи з I/O-1).

3. Підключіть ваш датчик (додатковий датчик) до виходу Розподільного кабелю, позначеного ↑↓.

4. Підключіть датчик Перемикач управління до другого виходу Розподільного кабелю, позначеного S.

5. Натисніть кнопку Установка на головній панелі.

6. Зніміть позначку з чекбоксу Автоматичне визначення датчиків.

7. Виберіть додатковий датчик з відповідного випадаючого меню вводу датчиків.

8. Запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних із вкладки Частота.

9. Запрограмуйте частоту замірів із вкладки Заміри.

10. Натисніть Тригерінг (на вкладці Заміри), щоб відкрити діалогове вікно Тригерінг:

a. Виберіть датчик тригерігну (спрацьовування) у випадаючому меню Основуючись на датчику.

b. Виберіть тип тригерігну: Виберіть варіант Рівень контролю.

c. Виберіть рівень тригерігну у випадаючому меню Рівень.

d. Натисніть OK.

11. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Використання Датчику Перемикач управління з MultiLogPRO або TriLink та програмним забезпеченням MultiLab

За замовченням MultiLab відображує вимірювання швидкості.

1. Встановіть MultiLogPRO у режим 8-входів.

2. Запустіть програмне забезпечення MultiLab.

3. Підключіть Розподільний кабель до входу датчику MultiLogPRO або TriLink (починаючи з

I/O-1).

4. Підключіть ваш датчик (додатковий датчик) до виходу Розподільного кабелю, позначеного

↑↓.

5. Підключіть датчик Перемикач управління до другого виходу Розподільного кабелю, позначеного S.

6. Натисніть Майстер Установки на головній панелі.

7. Виберіть додатковий датчик з відповідного випадаючого меню вводу датчиків.

8. Запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість замірів.

9. Натисніть Спрацьовування в кроці 3 Майстру Установки, щоб відкрити діалогове вікно Спрацьовування:

a. Виберіть датчик тригерігну (спрацьовування) у випадаючому меню Основуючись на датчику.

b. Виберіть тип тригерігну: Виберіть варіант Рівень контролю.

c. Виберіть рівень тригерігну у випадаючому меню Рівень.

d. Натисніть OK.

10. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Технічна підтримка

За технічною підтримкою звертайтесь за наступною адресою:

Web- сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, перегляньте розділ частих запитань:

http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).