Датчик прискорення                DT138

Датчик прискорення (±5 g) може під’єднуватися до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Датчик прискорення є високоточним акселерометром, що вимірює прискорення від -5 до +5 g. g – прискорення під впливом сили тяжіння земної поверхні або 9,8 м/с2.

Датчик однаковим чином вимірює гравітаційні сили та сили, що викликані прискоренням. У стані спокою датчик вимірює 1 g при спрямуванні донизу, -1 g – при спрямуванні доверху та нуль – при горизонтальному розміщенні.

Датчик розміщений у пластиковому корпусі Fourier Systems і оснащений двостороннім калібрувальним гвинтом.

Типові дослідження

- Вивчення законів Ньютона

- Дослідження доцентрового прискорення на платформі, що обертається

- Дослідження прискорення на похилій площині

- Вимірювання прискорення автомобілів, атракціонів у парку розваг, банджі-джамперів (стрибки з мосту із спеціальним еластичним канатом)

Принцип роботи

Датчик прискорення застосовує масу, підвішену на двох пружинах, які лежать на осі датчика. Маса може переміщуватися лише у цій осі. Відхилення маси вимірюється конденсатором, що складається з двох нерухомих пластин і однієї центральної пластини, яка прикріплена до рухомої маси. Прискорення виводить із рівноваги конденсатор, що призводить до вироблення вихідної напруги, пропорційної до прискорення.

Характеристики датчика

| Діапазон для Nova5000: | від -5 g до +5 g |
| --- | --- |
| Діапазон для MultiLogPRO або TriLink: | від -5 g до +5 g від -49 м/с2 до +49 м/с2 |
| Роздільність (12-біт): | 0,0025 g або 0,025 м/с2 |
| Частота замірів за замовчуванням: | 10 замірів на секунду |
| Максимальна частота замірів: | 100 замірів на секунду |
| Точність: | ± 0,02 |
| Особливості: | Оснащений двостороннім калібрувальним гвинтом |

Калібрування

Датчик прискорення не потребує калібрування.

Для подальшого калібрування у задній частині корпусу датчика розміщений двосторонній калібрувальний гвинт.

Застосування датчика прискорення з реєстратором даних Nova5000 та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab CE.

- Під’єднайте датчик прискорення до виходу реєстратора Nova5000 (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Застосування датчика прискорення з реєстраторами даних MultiLogPRO або TriLink та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab.

- Під’єднайте датчик прискорення до виходу реєстратора даних (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Вибір одиниць вимірювання

MultiLab відображує дані в одиницях прискорення g. Щоб змінити g на м/с2 :

1. Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів.

2. Натисніть Властивості  навпроти виходу датчика прискорення.

3. Поставте позначку навпроти бажаної одиниці прискорення та натисніть ОК.

Приклад застосування датчика прискорення

Доцентрове прискорення

Коли тіло здійснює постійні кругові рухи, воно піддається дії доцентрового прискорення, тобто прискорення, що спрямоване у центр руху. Застосовуючи поворотну платформу, можна дослідити співвідношення доцентрового прискорення та кутової швидкості кругової траєкторії.

Доцентрове прискорення є прямо пропорційним до квадрату кутової швидкості, і доцентрове прискорення у порівнянні з кутовою швидкістю є параболічним.

Мал. 1: Вимірювання доцентрового прискорення у порівнянні з кутовою швидкістю

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступними адресами:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, ознайомтеся із переліком поширених питань за адресою: http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).