Датчик серцевого ритму/пульсу    DT155A

Датчик серцевого ритму може під’єднуватися до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Застосування датчика серцевого ритму є найпростішим засобом вимірювання частоти серцевих скорочень.

Датчик серцевого ритму слідкує за рівнем освітленості, що передається через судинні тканини на кінчику пальця, а також за відповідними коливаннями інтенсивності освітлення, що виникають при зміні об'єму крові у тканинах.

Легкість застосування дає змогу вимірювати частоту серцевих скорочень у будь-кого, навіть у більш чисельних класах.

Датчик серцевого ритму вимірює частоту серцевих скорочень у діапазоні 0-200 ударів на хвилину.

Датчик складається із корпусу Fourier Systems (DT155) та зажиму (DT159).

Зверніть увагу: Цей пристрій має використовуватися виключно у навчальних цілях. Він не призначений для медичного або науково-практичного застосування, Зокрема, датчик не повинен застосовуватися для проведення діагностики хворих.

Типові дослідження

- Порівняння та визначення серцевого ритму у різних осіб

- Порівняння та визначення серцевого ритму у спортсменів та фізично неактивних осіб

- Спостереження за серцевим ритмом до та після нетривалої фізичної активності (наприклад, після стрибків на місці зі зміною положення рук та ніг)

- Спостереження за серцевим ритмом особи до та після прийому кофеїну.

Принцип роботи

На відміну від електрокардіографа (ЕКГ), який контролює електричні сигнали серця, датчик серцевого рівня вимірює частоту серцевих скорочень, слідкуючи за зміною в інфрачервоному пропусканні через кров'яні судини. У міру того, як серце прокачує кров через кров'яні судини, об’єм крові змінюється із плином часу, а також змінюється відповідне коливання інтенсивності освітлення.

Відстеживши цей сигнал, можна визначити частоту серцевих коливань, а також побачити на графіку певні особливості процесу перекачування. Приклад графіка наведено нижче в цьому описанні.

Характеристики датчика

| Діапазон для MultiLogPRO або TriLink Форма хвилі: Пульс: | 0 – 5 В 0 – 200 (ударів на хвилину) |
| --- | --- |
| Діапазон для Nova5000 Пульс: | 0 – 200 (ударів на хвилину) |
| Роздільність форми хвилі (12-біт): Роздільність пульсу: | 1,25 мВ 1 удар на хвилину |
| Максимальна частота замірів: | 100 замірів на секунду |
| Тип входу реєстратора даних: | Цифровий |

Технічні примітки

- Найкраще здійснювати вимірювання на кінчику пальця.

- Змінюйте положення зажиму, поки не з'явиться плавний графік серцевого ритму або графік приблизного пульсу.

- Для отримання максимально точних результатів залишайтеся у спокої, не розмовляючи та дихаючи рівно.

- Щоб здійснити істотне вимірювання серцевого ритму, користувач має зачекати близько п’яти секунд, щоб датчик стабілізувався.

- Не застосовуйте датчик у надто освітленому приміщенні.

- Датчик серцевого ритму має під’єднуватися лише до цифрових входів реєстраторів даних, тобто до першого або другого входу реєстратора MultiLogPRO або TriLink та будь-якого входу реєстратора Nova5000.

Перелік обладнання

| Датчик серцевого ритму та зажим Датчик серцевого ритму Зажим | DT155A DT155 DT159 |
| --- | --- |

Калібрування

Датчик серцевого ритму не потребує калібрування.

Принцип застосування датчика серцевого ритму

- Вставте зажим у корпус датчика

- Прикріпіть зажим на мочку вуха або на кінчик пальця

Застосування датчика серцевого ритму з реєстратором даних Nova5000 та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab CE.

- Під’єднайте датчик серцевого ритму до виходу реєстратора Nova5000 (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Застосування датчика серцевого ритму з реєстраторами даних MultiLogPRO або TriLink та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab.

- Під’єднайте датчик серцевого ритму до виходу реєстратора даних (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Вибір графіка у формі хвилі:

За замовчуванням MultiLab відображує графік серцевого ритму в ударах на хвилину. Для відображення графіка у формі хвилі, відкрийте діалогове вікно Властивостей Датчика:

1. Натисніть кнопку Майстер Встановлення на головній панелі інструментів.

2. Натисніть Властивості  навпроти виходу датчика серцевого ритму.

3. Поставте позначку навпроти бажаної опції.

4. Натисніть ОК.

Приклад застосування датчика серцевого ритму

Дослідження серцевого ритму в ударах на хвилину та у формі хвилі

Нижченаведений графік демонструє дані, отримані із застосуванням датчика серцевого ритму.

Мал. 1: Дослідження серцевого ритму в ударах на хвилину та у формі хвилі

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступними адресами:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, ознайомтеся із переліком поширених питань за адресою: http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).