Датчик швидкості потоку           DT254

Датчик швидкості потоку може під’єднуватися до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink. Він вимірює швидкість води у річці, струмку або каналі і може застосовуватися для вивчення випуску потоку, характеру руху потоку та перенесення осадочних порід струмка або річки.

Типові дослідження

- Вимірювання швидкості потоку води

- Визначення випуску води

- Обчислення річкового потоку

- Визначення того, у якому розмірі частинки залишаються в русі при певному потоці

Принцип роботи

Датчик швидкості потоку вимірює швидкість проточної води. При розміщенні у струмку, вода спрямовує потік навпроти лопатей робочого колеса, заставляючи його обертатися. Чим швидше тече вода, тим швидше обертається колесо (див. мал. 1). Стержневий магніт, що обертається разом із колесом, із кожним напівобертом приводить в рух герконовий перемикач. Перемикач надсилає імпульс до утворювача сигналів, де імпульси перетворюються на напругу, що є пропорційною швидкості потоку (див. мал. 2). Швидкість потоку вимірюється у м/с.

| Мал. 1 | Мал. 2 |
| --- | --- |

Характеристики датчика

| Діапазон: | 0 – 4,0 м/с |
| --- | --- |
| Роздільна здатність (12-біт): | 0,0012 м/с |
| Точність: | 1% від повного діапазону показань |
| Час відклику: | 98% від повного діапазону показань за 5 секунд 100% від повного діапазону показань за 15 секунд |
| Діапазон робочих температур: | 0 – 70 °С |

Перелік обладнання

- Датчик швидкості потоку (робоче колесо із лопатями на штоку з 5-метровим кабелем)

- Три вертикальні стояки (короткий, середній та довгий)

Встановлення обладнання

Щоб зібрати датчик швидкості потоку, просто розверніть чотири відділи колеса на штоку і закріпіть їх один до одного. Під'єднайте стояки до одного, трохи надавивши їх. Для зберігання датчика, від’єднайте стояки і складіть шток колеса. Коли колесо з лопатями на штоку повністю зібране, відстань між колесом та верхівкою штоку складає 1 м. Загальна довжина колеса, у тому числі, враховуючи 3 стояки, складає 1,5 м.

Технічні примітки

- Пластикові стояки, що поставляються із датчиком швидкості потоку, можуть стати до нагоди, якщо буде необхідно утримувати швидкість датчика в одному й тому самому напрямі під час здійснення замірів (див. мал.3). При використанні стояків, просто занурте нижню частину штоку датчика на дно струмка. Якщо ви не впевнені в тому, який із стояків застосувати, почніть із середнього і вимірюйте глибину з нього.

Мал. 3

- При виборі учнями місць для проведення вимірювань, необхідно обирати ті місця, де течія струмка не переривається каменями, напівзануреними у воду конструкціями або піщаними наносами.

- Колесо із лопатями датчика швидкості потоку під час вимірювань має завжди бути спрямоване безпосередньо до потоку. При здійсненні замірів поблизу берега учням необхідно стояти на березі або ж якомога далі за течією від датчика, якщо датчик занурено на більшу глибину.

- Оскільки водний потік легко піддається впливу погодних умов, важливо робити замітки стосовно дати, часу та погоди щоразу при здійсненні замірів швидкості потоку.

- Реєстратор даних не може автоматично розпізнати датчик швидкості потоку, тому перед першим застосовуванням користувач має встановити датчик у програмному забезпеченні. Нижче наведено вказівки для встановлення датчика.

Калібрування

Датчик швидкості потоку постачається повністю відкаліброваним і подальшого калібрування не потребує.

Застосування датчика швидкості потоку з реєстратором даних Nova5000 та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab CE.

- Під’єднайте датчик швидкості потоку до першого виходу І/О-1 реєстратора даних Nova5000.

- Натисніть кнопку Реєстратор на головній панелі інструментів.

- Із випадаючого меню виберіть Встановлення нових датчиків

- Виберіть із списку датчик, який ви на даний момент застосовуєте.

- Введіть Швидкість потоку у поле Назва датчика.

- Введіть м/с у полі Одиниці вимірювання датчика.

- Калібрувальні значення наведені нижче на мал. 4.

Мал. 4

- Натисніть ОК.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів.

- Зніміть позначку з поля Автоматичне знаходження датчиків.

- У випадаючому меню навпроти виходу датчика виберіть Швидкість потоку.

- Виберіть вкладку Частота і зазначте частоту замірів реєстратора даних.

- Виберіть вкладку Замір і зазначте кількість замірів, що будуть здійснюватися.

- Натисніть ОК.

- Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Застосування датчика швидкості потоку з реєстраторами даних MultiLogPRO або TriLink та програмним забезпеченням MultiLab

- Встановіть реєстратор даних MultiLogPRO або TriLink у режим 8 виходів.

- Під’єднайте датчик швидкості потоку до цифрових виходів (І/О-1 або І/О-2) реєстраторів даних MultiLogPRO або TriLink.

- Натисніть кнопку Реєстратор на головній панелі інструментів.

- Із випадаючого меню виберіть Встановлення нових датчиків

- Виберіть із списку датчик, який ви на даний момент не застосовуєте.

- Введіть Швидкість потоку у поле Назва датчика.

- Введіть м/с у полі Одиниці вимірювання датчика.

- Калібрувальні значення наведені нижче на мал. 5.

Мал. 5

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів.

- У випадаючому меню навпроти виходу датчика виберіть Швидкість потоку.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних. Зазначте кількість зразків.

- Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Запобіжні заходи

- Дотримуйтеся правил поводження на водоймах або біля них. Уникайте місць із значною глибиною або сильною течією. Водойми із швидкістю потоку 0,5 м/с і більше вважаються такими, що мають сильну течію. Водойми із глибиною, більшою за висоту коліна, вважаються глибокими.

- Ніколи не працюйте біля води поодинці. Учні повинні завжди працювати в групах по 2-3 особи. Не дозволяйте учням відходити від своїх груп. Необхідно знати, де і у будь-який час знаходяться групи учнів. Учні не повинні переходити на інше місце, не попередивши про це викладача.

- Перед початком досліджень на певній ділянці, рекомендується обстежити місцевість на предмет можливих загроз, таких як нетвердий або хиткий берег, небезпечні перешкоди у ставку або завалені дерева. Уникайте таких загроз.

- Будьте завжди обережні при переході струмка. Якщо місце виглядає небезпечним, виберіть для переходу іншу ділянку струмка.

- При проведені досліджень у воді учні мають бути вдягнені у теплий водонепроникний одяг. Якщо є така можливість, вони повинні мати при собі, наприклад, запасний комплект сухих шкарпеток, які можна буде вдягнути після проведення досліджень у воді. Тривале перебування у холодній воді може призвести до гіпотермії, що в свою чергу становить загрозу життю.

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступними адресами:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, ознайомтеся із переліком поширених питань за адресою: http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).