Датчик заряду                     DT261А

Датчик заряду можна під'єднати до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Це універсальний дводіапазонний датчик, який може застосовуватися у багатьох експериментах з електростатики. Він розроблений для заміни традиційного електроскопа у більшості випадків застосування, не піддається впливу вологості і має значні переваги, що полягають у здійсненні кількісних вимірювань та можливості вказувати полярність заряду.

Датчик заряду розміщений у пластиковому корпусі Fourier Systems і оснащений кнопкою встановлення на нуль та перемикачем діапазону.

Типові дослідження

- Вимірювання заряду, створеного тертям

- Вимірювання заряду, створеного індукцією

- Дослідження провідних та ізолюючих матеріалів

- Вимірювання заряду на обкладці конденсатора

- Дослідження зміни характеристики хвилі при зміні амплітуди та частоти

- Вивчення зв’язку між зарядом та падінням напруги у конденсаторі із пластинчатими обкладками

Принцип роботи

Датчик заряду представляє собою посилювач напруги із дуже високим вхідним опором (1012 Ω). Конденсатор під’єднаний до входу посилювача. Застосований заряд заряджає вхідний конденсатор, результатом чого є падіння напруги по всій його площі. Напруга підсилюється та встановлюється у діапазоні 0-5 Вольт, що є діапазоном, прийнятним для аналого-цифрового перетворювача. Потім відповідний результат записується і зберігається у пам'ять реєстратора даних. Датчик оснащений буферними блоками, які захищають його від перенапруг до ±60 Вольт.

Характеристики датчика

| Діапазон: | ± 0,25 μC ± 0,025 μC |
| --- | --- |
| Роздільність (12-біт): | 0,12 нКл на ± 0,25 μC 12,2 пКл на ± 0,025 μC |
| Частота замірів за замовчуванням: | 10 замірів на секунду |
| Вхідна ємність: | 0,1 μF |
| Вхідний опір: | 1012 Ω |
| Вхідний захист від перенапруги | ±60 VDC (напруга постійного струму) |
| Особливості: | Кнопка встановлення на нуль та перемикач діапазону |

Перелік обладнання DT261А

| Датчик заряду із байонетним конектором коаксіального кабелю | DT261А |
| --- | --- |
| Датчик заряду, окремо Байонетний конектор коаксіального кабелю | DT261 DT229 |

Технічні примітки

- Беручи до уваги високу чутливість датчика, рекомендується застосовувати екранований кабель байонетного типу або типу «алігатор», що під’єднує датчик до заряду, який досліджується.

- Застосовуйте кнопку встановлення на нуль перед кожним вимірюванням при розрядженні вхідного конденсатора.

Калібрування

Датчик заряду не потребує калібрування.

Застосування датчика заряду з реєстраторами даних Fourier та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab (з Вашого ПК або Nova5000).

- Під’єднайте датчик заряду до виходу реєстратора (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Приклад застосування датчика заряду

Заряд та падіння напруги по всій площі конденсатора із пластинчатими обкладками

Коли конденсатор із пластинчатими обкладками під’єднуєтсья до джерела струму, поверхні цих обкладок заряджаються однаковими та протилежними зарядами. Заряд на кожній обкладці пропорційний до прикладеної напруги. Графік на малюнку 1 демонструє цей зв'язок.

| Заряд І/О-2 (μС) |  | Лінійний (Заряд) (μС) |
| --- | --- | --- |

Мал.1: Зв'язок між зарядом та падінням напруги по всій площі конденсатора із пластинчатими обкладками

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступними адресами:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, ознайомтеся із переліком поширених питань за адресою: http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).