Датчик рівня звуку               DT320

Датчик рівня звуку може під’єднуватися до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.

Датчик рівня звуку вимірює звук у децибелах (дБ) в діапазоні від 45 до 110 дБ. Він ідеально підходить для вимірювання шуму навколишнього середовища та акустики приміщень.

Датчик містить спеціальний фільтр під напругою для фільтрування будь-якого шуму, що може походити з лінії напруги реєстратора. Цей датчик має три ступені посилення, між якими він автоматично перемикається з метою отримання якомога більшого діапазону та гнучкості.

Типові дослідження

- Вимірювання рівня звуку

- Дослідження шуму навколишнього середовища

- Дослідження акустики приміщень

- Вивчення звукоізоляції

Принцип роботи

Датчик рівня звуку складається з мікрофону та електронних схем. Мікрофон виявляє незначні зміни в тиску повітря, пов’язані зі звуком, та перетворює їх на електричні сигнали. Потім ці сигнали обробляються електронними схемами приладу. Процес також включає триступеневе посилення сигналів та виведення їх середньої величини за певний час (період часу, за який прилад виводить середню величину рівня звуку). Після цього сигнали перетворюються у децибели та посилаються до реєстратора. Датчик автоматично калібрується щоразу при під'єднанні до реєстратора даних. Після під'єднання до реєстратора датчик вимірює вихід посилювача при нульовому сигналі на вході при виході кожного ступеня посилення, а потім здійснює автокалібрування. Після калібрування датчик починає вимірювати вихідні сигнали з мікрофону.

Характеристики датчика

| Діапазон: | 45-110 дБ |
| --- | --- |
| Точність (при 23 °С ± 5 °С): | ±3 дБ |
| Роздільність (12-біт): | 0,05 дБ |
| Рекомендована частота реєстрації даних | 10-25 замірів на секунду |
| Час відклику: | 20 мс |
| Частота: | 31,5 – 8000 Гц |
| Робоча температура: | 0-50 °С (32-122 °F) |
| Експлуатаційна вологість: | Максимум 90% відносної вологості (0-35 °С) |

Калібрування

Датчик рівня звуку не потребує калібрування.

Застосування датчика рівня звуку з реєстраторами даних Fourier та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab.

- Під’єднайте датчик рівня звуку до входу реєстратора даних (починаючи з І/О-1).

Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Встановлення поточних показників датчика рівня звуку на нуль

1. Запустіть програмне забезпечення MultiLab (з вашого комп’ютера або з Nova5000).

2. Під’єднайте датчик рівня звуку до першого виходу реєстратора даних І/О-1.

3. Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик рівня звуку.

4. Натисніть Встановлення на головній панелі інструментів.

5. Натисніть кнопку Властивості  навпроти входу датчика рівня звуку.

6. Виберіть вкладку Встановлення на нуль.

7. Відмітьте позицію Встановити поточні показники на нуль.

8. Натисніть ОК.

9. Запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Рівні звуку та децибели

Людське вухо здатне розпізнавати великий спектр інтенсивності звуків. До того ж, наше сприйняття не є лінійним. Дослідження доводять, що коли людина сприймає один звук як такий, що вдвічі гучніший за інший, гучніший звук, насправді, є приблизно в десять разів сильнішим за більш слабкий. Тому звук вимірюється за логарифмічною шкалою. Простіше кажучи, якщо один звук на 1 бел (10 децибелів) гучніший від іншого, це означає, що гучніший звук в 10 разів гучніший за більш слабкий звук. Різниця у 20 децибелів відповідає підвищенню інтенсивності у 10х10 або 100 разів. Початок шкали, 0 децибел, можна встановити різними шляхами, в залежності від того, яка властивість звуку вимірюється. Для інтенсивності звуку (сила звукових хвиль на одиницю площі) 0 децибел дорівнює 1 піковат на квадратний метр. Це приблизно відповідає найнезначнішому звукові, який може розпізнати людина із гарним слухом. Тиха кімната, як правило, має інтенсивність звуку, що приблизно дорівнює 40 децибелам, що, в свою чергу, в 10 000 раз гучніше, ніж найслабкіший для сприйняття звук, а удар грому може мати інтенсивність у 120 децибел, що в трильйон разів гучніше за найслабкіший для сприйняття звук. Для звукового тиску (тиск, викликаний звуковими хвилями) 0 децибел дорівнює 20 мікропаскаль (µPa) в середньоквадратичному значенні, а для сили звуку 0 децибел іноді дорівнює 1 піковат.

Загальні рівні звуку

| Джерело звуку | Рівень звуку (дБ) |
| --- | --- |
| Бібліотека | 40 |
| Звичайна розмова | 60 |
| Шумливе офісне приміщення | 80 |
| Потяг метрополітену | 100 |
| Рок-концерт | 120 |
| Нічний клуб | 110 |
| Автомобільний звуковий сигнал на відстані декількох метрів | 110 |

Приклад застосування датчика рівня звуку

Рівень звуку у районі міста із пожвавленим рухом

У цьому дослідженні ми вимірюємо рівень звуку у районі із пожвавленим рухом.

Мал. 1: Вимірювання рівня звуку у районі із пожвавленим рухом

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступними адресами:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, ознайомтеся із переліком поширених питань за адресою: http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).